## Slide 1
第10章-实验9 外部中断实验
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 2
1 实 验 内 容
通过学习EXTI功能框图、EXTI的相关寄存器和固件库函数，以及AFIO的相关寄存器和固件库函数，基于EXTI，通过STM32核心板上的KEY1、KEY2和KEY3，控制LED1和LED2的亮灭，KEY1用于控制LED1的状态翻转，KEY2用于控制LED2的状态翻转，KEY3用于控制LED1和LED2的状态同时翻转。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 EXTI功能框图
  EXTI管理了20个中断/事件线，每个中断/事件线都对应一个边沿检测电路，可以对输入线的上升沿、下降沿或上升/下降沿进行检测，每个中断/事件线可以通过寄存器进行单独的配置，既可以产生中断触发，也可以产生事件触发，下图为EXTI的功能框图。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 STM32系统架构
  STM32的外部中断EXTI的寄存器地址映像和复位值如下表所示。本实验涉及的EXTI寄存器包括中断屏蔽寄存器（EXTI_IMR）、事件屏蔽寄存器（EXTI_EMR）、上升沿触发选择寄存器（EXTI_RTSR）、下降沿触发选择寄存器（EXTI_FTSR）、软件中断事件寄存器（EXTI_SWIER）、挂起寄存器（EXTI_PR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 EXTI部分固件库函数
  本实验涉及的EXTI固件库函数包括EXTI_Init、EXTI_GetITStatus、EXTI_ClearITPendingBit。EXTI_Init函数的功能为根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化EXTI相关寄存器；EXTI_GetITStatus函数的功能为检查指定的EXTI线路触发请求发生与否；EXTI_ClearITPendingBit函数的功能为清除EXTI线路挂起位。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 AFIO部分寄存器
  本实验涉及的AFIO寄存器包括复用重映射和调试I/O配置寄存器（AFIO_MAPR）、AFIO的外部中断配置寄存器1（AFIO_EXTICR1）、外部中断配置寄存器2（AFIO_EXTICR2）、外部中断配置寄存器3（AFIO_EXTICR3）和外部中断配置寄存器4（AFIO_EXTICR4）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 AFIO部分固件库函数
本实验涉及的AFIO固件库函数只有GPIO_EXTILineConfig。GPIO_EXTILineConfig函数的功能是根据GPIO_PortSource和GPIO_PinSource的值，配置AFIO->EXTICR[x]（x=1, …, 4），从而选择GPIO某一管脚用作外部中断线路。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加EXTI文件对
步骤3：完善EXTI.h文件
步骤4：完善EXTI.c文件
步骤5：完善外部中断实验应用层
步骤6：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
  基于STM32核心板，编写程序通过按键中断实现LED编码计数功能。假设LED熄灭为0，点亮为1，初始状态为LED1和LED2均熄灭（00），第二状态为LED1熄灭、LED2点亮（01），第三状态为LED1点亮、LED2熄灭（10），第四状态为LED1点亮、LED2点亮（11）。按下KEY1按键，状态递增直至11，按下KEY2按键，状态复位到00，按下KEY3按键，状态递减直至00。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
1. 简述什么是外部输入中断。
2. 简述外部中断服务函数中断标志位的作用，应该在什么时候清除中断标志位，如果不清除中断标志位会有什么后果。
3. 在本实验中，假设有一个全局int型变量g_iCnt，该变量在TIM2中断服务函数中执行乘9操作，而在KEY3按键按下的中断服务函数中对g_iCnt执行加5操作，若某一时刻两个中断恰巧同时发生，且此时全局变量g_iCnt的值为20，两个中断都结束后，全局变量g_iCnt的值应该是多少。
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！