## Slide 1
第13章-实验12 读写内部Flash实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
通过按下按键KEY1向STM32的内部Flash起始地址为0x0800C000的存储空间写入“0xFFFFFFFF，0xFFFFFFFF”，合计8个字节，按下按键KEY2向STM32的内部Flash起始地址为0x0800C000的存储空间写入“0x76543210，0x89ABCDEF”，合计8个字节，按下按键KEY3读取STM32的内部Flash起始地址为0x800C000的存储空间中的数据，依次读取出8个字节数据。右图所示的是向STM32的内部Flash起始地址为0x0800C000的存储空间写入“0x76543210，0x89ABCDEF”的示意图。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 STM32的内部Flash和内部SRAM
  STM32片内自带Flash和SRAM，Flash主要用于存储程序，SRAM主要用于存储程序运行过程中的中间变量，通常不同型号STM32的Flash和SRAM大小是不相同的。
  Flash存储器又称为闪存，它与EEPROM都是掉电后数据不丢失的存储器，但是Flash的存储容量都普遍大于EEPROM。另外，Flash的编程原理是写1时保持该位为1不变，写0时将原先的1改写为0，因此，编程之前必须将对应的块擦除，而擦除的过程就是向该块所有位写入1，而EEPROM可以按照单个字节进行读写。
  SRAM是静态随机存取存储器，它是一种具有静止存取功能的内存，读写速度都比Flash要快，但是掉电后数据会丢失，而且价格比Flash要贵。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 STM32启动模式
  STM32有三种启动模式，通过BOOT0和BOOT1引脚进行选择，如下表所示。三种启动模式对应三种存储介质，分别是内部Flash、系统存储器和内部SRAM。当BOOT1=X、BOOT0=0时，STM32从内部Flash启动，也就是从0x08000000开始运行代码，绝大多数情况下使用这种模式。当BOOT1=0、BOOT0=1时，STM32从系统存储器启动，当BOOT1=1、BOOT0=1时，STM32从内置SRAM启动，这两种模式主要用于调试。
启动模式选择引脚 |  | 启动模式 | 说明
BOOT1 | BOOT0 |  | 
X | 0 | 主闪存存储器 | 主闪存存储器被选为启动区域
0 | 1 | 系统存储器 | 系统存储器被选为启动区域
1 | 1 | 内置SRAM | 内置SRAM被选为启动区域
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 Flash编程过程
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 Flash页擦除过程
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 Flash部分寄存器
内部Flash总共有8个寄存器，分别是闪存访问控制寄存器（FLASH_ACR）、FPEC键寄存器（FLASH_KEYR）、闪存OPTKEY寄存器（FLASH_OPTKEYR）、闪存状态寄存器（FLASH_SR）、闪存控制寄存器（FLASH_CR）、闪存地址寄存器（FLASH_AR）、选项字节寄存器（FLASH_OBR）和写保护寄存器（FLASH_WRPR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
2 实 验 原 理
2.6 Flash部分固件库函数
本实验涉及的Flash固件库函数包括FLASH_ProgramWord、FLASH_Unlock、FLASH_ErasePage、FLASH_Lock。FLASH_ProgramWord函数的功能是在指定地址编写一个字；FLASH_Unlock函数的功能是解锁Flash编写擦除控制器；FLASH_ErasePage函数的功能是擦除一个Flash页面；FLASH_Lock函数的功能是锁定Flash编写擦除控制器。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加Flash文件对
步骤3：完善Flash.h文件
步骤4：完善Flash.c文件
步骤5：完善ProcKeyOne.c文件
步骤6：完善读写内部Flash实验应用层
步骤7：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
  基于STM32核心板，编写程序实现密码解锁功能，具体而言：微控制器初始密码为0x12345678，该密码通过STM32FlashWriteWord函数写入内部Flash（切勿写入代码区），通过按下KEY1模拟输入密码为0x12345678，通过按下KEY2模拟输入密码为0x87654321，通过按下KEY3进行密码匹配，如果密码正确，则在OLED上显示“Success！”，否则，如果密码不正确，则在OLED上显示“Failure！”。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
1. 微控制器的内部Flash和内部SRAM有什么区别？
2. STM32采用的是大端存储模式还是小端存储模式？
3. 程序是存放在内部Flash还是内部SRAM？
4. 使用写内部Flash函数修改内存地址0x08000000的内容会有什么后果？并解释原因。
5. 简述Flash.c中内部静态函数STM32FlashWriteWord进行内部Flash写操作的流程。
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 12
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！