## Slide 1
第15章-实验14 输入捕获实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
将STM32的PA0（TIM5的CH1）配置为输入捕获模式，由于PA0与KEY3相连接，编写程序实现以下功能：（1）当按下按键KEY3时，捕获低电平持续的时间；（2）将按键KEY3低电平持续的时间转换为毫秒为单位的数值；（3）将低电平的持续时间通过UART1发送到计算机；（4）通过串口助手查看按键KEY3低电平持续的时间。
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 输入捕获实验流程图分析
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义
输入捕获实验中断服务函数流程图

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.1 输入捕获实验流程图分析
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义
输入捕获实验流应用层流程图

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.2 通用定时器部分寄存器
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义
本实验涉及的通用定时器寄存器，除了第七章讲解的以外，还包括捕获/比较模式寄存器1（TIMx_CCMR1）、捕获/比较使能寄存器（TIMx_CCER），以及捕获/比较寄存器1（TIMx_CCR1）。

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.3 通用定时器部分固件库函数
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义
本实验涉及的通用定时器固件库函数除了第七章讲解的以外，还包括TIM_ICInit和TIM_OC1PolarityConfig。TIM_ICInit函数的功能是根据TIM_ICInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx；TIM_OC1PolarityConfig函数的功能是设置TIMx通道1极性。

## Slide 7
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加Capture文件对
步骤3：完善Capture.h文件
步骤4：完善Capture.c文件
步骤5：完善输入捕获实验应用层
步骤6：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义

## Slide 8
  完成本章学习后，利用输入捕获的功能，检测上一章PWM实验中高电平持续的时间，并且通过OLED显示高电平持续的时间。具体操作如下：利用杜邦线将PA0连接到PB5，每捕获10次高电平，计算平均值并显示在OLED上。并观察在按下相应PWM输出占空比变化操作按键后，得到的数据变化是否和理论计算值相符。
4 本 章 任 务
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义

## Slide 9
1. 本实验如何通过设置下降沿和上升沿捕获，计算按键按下时长。
2. 计算本实验的低电平最大捕获时长。
3. 在TIM_GetCapture1函数中通过直接操作寄存器完成相同的功能。
4. 如何通过TIM_ITConfig函数使能TIM5的更新中断和捕获1中断？这两个中断与TIM5_IRQHandler函数之间有什么关系。
5 本 章 习 题
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义

## Slide 10
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义
感 谢 观 看 ！