## Slide 1
第17章-实验16 ADC实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
将STM32F103RCT6芯片的PA1引脚配置为ADC1输入端口，编写程序实现以下功能：（1）将PA4引脚通过杜邦线连接到PA1引脚；（2）通过ADC1对PA1引脚的模拟信号量进行采样和模数转换；（3）将转换后的数字量按照PCT通信协议进行打包；（4）通过STM32核心板的UART1实时将打包后的数据发送至计算机；（5）通过计算机上的信号采集工具（位于本书配套资料包的“08.软件资料\信号采集工具.V1.0”文件夹中）动态显示接收到的波形。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 ADC功能框图
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 ADC实验逻辑图分析
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 ADC实验中的ADC缓冲区
  本实验中，ADC转换结束后，产生一个DMA请求，由DMA1将ADC_DR中的数据传送到SRAM，TIM3除了用作触发ADC1，同时，每10ms还产生一次中断，在TIM3_IRQHandler中断服务函数中，通过WriteADCBuf将s_arrADC1Data写入ADC缓冲区，用户可以通过ReadADCBuf读取ADC缓冲区。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 ADC部分寄存器
  本实验涉及的ADC寄存器包括控制寄存器1（ADC_CR1）、控制寄存器2（ADC_CR2）、采样时间寄存器1（ADC_SMPR1）、采样时间寄存器2（ADC_SMPR2）、ADC规则序列寄存器1（ADC_SQR1）、ADC规则序列寄存器2（ADC_SQR2）和ADC规则序列寄存器3（ADC_SQR3）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 ADC部分固件库函数
  本实验涉及的ADC固件库函数包括ADC_Init、 ADC_DMACmd、 ADC_RegularChannelConfig、ADC_ExternalTrigConvCmd、ADC_Cmd、ADC_ResetCalibration ADC_StartCalibration、 ADC_GetResetCalibrationStatus、ADC_GetCalibrationStatus。这些函数在stm32f10x_adc.h文件中声明，在stm32f10x_adc.c文件中实现。本书所涉及的固件库版本均为V3.5.0。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加ADC和U16Queue文件对
步骤3：完善ADC.h文件
步骤4：完善ADC.c文件
步骤5：添加SendDataToHost文件对
步骤6：完善SendDataToHost.h文件
步骤7：完善SendDataToHost.c文件
步骤8：完善ProcHostCmd.c文件
步骤9：完善ADC实验应用层
步骤10：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
  将PA4引脚通过杜邦线连接到PA3引脚，PA4依然作为DAC输出正弦波、方波和三角波，在本实验的基础上，重新修改程序，将PA1改为PA3，通过ADC2将PA3引脚的模拟信号量转换为数字量，并将转换后的数字量按照PCT通信协议进行打包，通过UART1实时将打包后的数据发送至计算机，通过计算机上的“信号采集工具”动态显示接收到的波形。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
1. 简述本实验的ADC工作原理。
2. 输入信号幅度超过ADC参考电压范围会有什么后果。
3. 如何通过STM32的ADC检测7.4V锂电池的电压？
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！