## Slide 1
第2章-实验1 F103基准工程实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
通过学习本实验原理，按照实验步骤，进行Keil软件的标准化设置，并创建和编译工程，最后，将编译生成的.hex和.axf文件下载到STM32核心板，验证以下基本功能：两个LED（编号为LED1和LED2）每500ms交替闪烁；计算机上的串口助手每秒输出一次字符串。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 如何开汽车
波箱 GEAR
油门 SPEED
刹车 BRAKE
方向盘 WHEEL
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 汽车芯片
相当于人的大脑
相当于人的四肢、五官等
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 寄存器与固件库
寄存器：CAR_GEAR
GEAR[2:0]部分位解释说明：
000-PARK（驻车挡）
001-REVERSE（倒车挡）
010-NEUTRAL（空挡）
011-DRIVE（前进挡）
100-LOW（低速挡）
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.3 寄存器与固件库
寄存器：CAR_SPEED
SPEED[7:0]解释说明：
0表示未踩油门，255表示将油门踩到底
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.3 寄存器与固件库
寄存器：CAR_BRAKE
BRAKE[7:0]解释说明：
BRAKE[7:0]：刹车选择
0表示未踩刹车，255表示将刹车踩到底
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
2 实 验 原 理
2.3 寄存器与固件库
寄存器：CAR_WHEEL
WHEEL[7:0]部分位解释说明：
0表示方向盘向左转到底，255表示方向盘向右转到底
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
int SetCarGear(Car_TypeDef* CAR, int gear)
{
int valid = FALSE;
if(0 <= gear && 4 >= gear)
{
CAR->GEAR = gear;
valid = TRUE;
}
return valid;
}
2 实 验 原 理
2.3 寄存器与固件库
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
Car_TypeDef定义如下：
typedef struct
{
__IO uint32_t GEAR;
__IO uint32_t SPEED;
__IO uint32_t BRAKE;
__IO uint32_t WHEEL;
}Car_TypeDef;

## Slide 10
int SetCarGear(Car_TypeDef* CAR, int gear)
int SetCarSpeed(Car_TypeDef* CAR, int speed);
int SetCarBrake(Car_TypeDef* CAR, int brake);
int SetCarWheel(Car_TypeDef* CAR, int wheel);
2 实 验 原 理
2.3 寄存器与固件库
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
2 实 验 原 理
2.4 Keil编辑和编译以及STM32下载过程
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 12
通过Keil生成的映像文件（.axf或.elf）或二进制/十六进制文件（.bin或.hex）可以使用不同的工具下载到STM32芯片上的Flash，上电后，系统会将Flash中的文件加载到片上SRAM，运行整个代码。本书使用Keil将.axf通过ST-Link下载到STM32芯片上的Flash。
2 实 验 原 理
2.4 Keil编辑和编译以及STM32下载过程
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 13
2 实 验 原 理
2.5 STM32工程模块名称和说明
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 14
模块 | 名称 | 说明
App | 应用层 | 应用层包括Main、硬件应用和软件应用文件
Alg | 算法层 | 算法层包括项目算法相关文件，如心电算法文件等
HW | 硬件驱动层 | 硬件驱动层包括STM32片上外设驱动文件，如UART1、Timer等
OS | 操作系统层 | 操作系统层包括第三方操作系统，如μC/OS III、FreeRTOS等
TPSW | 第三方软件层 | 第三方软件层包括第三方软件，如STemWin、FatFs等
FW | 固件库层 | 固件库层包括STM32相关的固件库，如stm32f10x_gpio.c和stm32f10x_gpio.h文件
ARM | ARM内核层 | ARM内核层包括启动文件、NVIC、SysTick等与ARM内核相关的文件
2 实 验 原 理
2.6 STM32工程模块名称和说明
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 15
《STM32参考手册》
《STM32芯片手册》
《STM32固件库使用手册》
《ARM Cortex-M3权威指南》
集成开发环境：MDK-ARM（ARM公司）
下载软件：mcuisp（深圳鹏远电通科技有限公司）
串口助手：sscom（聂小猛-丁丁）
硬件平台：STM32核心板
下载器：通信-下载模块
调试器：ST-Link调试器
2 实 验 原 理
2.7 STM32参考资料
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 16
步骤1：Keil软件标准化设置
步骤2：新建存放工程的文件夹
步骤3：复制和新建文件夹
步骤4：新建一个工程
步骤5：选择对应的STM32型号
步骤6：关闭Manage Run-Time Environment
步骤7：删除原有分组并新建分组
步骤8：向分组添加文件
步骤9：勾选UseMicroLIB
步骤10：勾选Create HEX File
步骤11：添加宏定义和头文件路径
步骤12：程序编译
步骤13：通过ST-Link下载程序
步骤14：安装CH340驱动
步骤15：通过mcuisp下载程序
步骤16：通过串口助手查看接收数据
步骤17：查看STM32核心板工作状态
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 17
  学习完本章后，严格按照程序设计的步骤，进行软件标准化设置、创建STM32工程、编译并生成.hex和.axf文件、将程序下载到STM32核心板，查看运行结果。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 18
1. 为什么要对Keil进行软件标准化设置？
2. STM32核心板上的STM32芯片的型号是什么？该芯片的内部Flash和内部SRAM的大小分别是多少？
3. 在创建STM32基准工程时，使用到了两个宏定义，分别是STM32F10X_HD和USE_STDPERIPH_DRIVER，这两个宏定义的作用是什么？
4. 在创建STM32基准工程时，为什么要勾选UseMicroLIB？
5. 在创建STM32基准工程时，为什么要勾选Create Hex File？
6. 通过查找资料，总结.hex、.bin和.axf文件的区别。
7. 通过网络下载并安装STM32 ST-LINK Utility软件，尝试通过ST-Link工具和STM32 ST-LINK Utility软件将.hex文件下载到STM32核心板。
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 19
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！