## Slide 1
第3章-实验2 串口电子钟实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
本实验主要包括以下内容：（1）将RunClock模块添加至STM32工程，并在应用层调用RunClock模块的API函数，实现基于STM32串口的电子钟功能；（2）将时钟的初始值设为23:59:50，通过计算机上的串口助手每秒输出一次时间值，格式为Now is xx:xx:xx；（3）将编译生成的.hex或.axf文件下载到STM32核心板；（4）打开串口助手软件，查看电子钟运行是否正常。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 RunClock模块函数
  RunClock模块有6个API函数，分别是InitRunClock、RunClockPer2Ms、PauseClock、GetTimeVal、SetTimeVal和DispTime。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 函数调用框架
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 Proc2msTask与Proc1SecTask
static void Proc2msTask(void)
{
if(Get2msFlag()) //检查2ms标志状态
{
//用户代码，此处代码2ms执行一次
Clr2msFlag(); //清除2ms标志
}
}
static void Proc1SecTask(void)
{
if(Get1SecFlag()) //检查1s标志状态
{
//用户代码，此处代码1s执行一次
Clr1SecFlag(); //清除1s标志
}
}
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加RunClock文件对
步骤3：完善串口电子钟应用层
步骤4：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
  2018年共有365天，将2018年1月1日作为计数起点，即计数1，将2018年12月31日作为计数终点，即计数365。计数1代表“2018年1月1日-星期一”，计数10代表“2018年1月10日-星期三”。根据串口电子钟实验原理，基于STM32核心板设计一个实验，实现每秒计数递增一次，计数范围为1～365，并通过printf每秒输出一次计数对应的年、月、日、星期，结果通过计算机上的串口助手显示。此外，可以设置日期的初始值，例如，将初始日期设置为“2018年1月10日-星期三”，第1秒输出“2018年1月10日-星期三”、第2秒输出“2018年1月11日-星期四”，以此类推。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
1. Proc2msTask函数的核心语句块如何实现每2ms执行一次？
2. Proc1SecTask函数的核心语句块如何实现每秒执行一次？
3. PauseClock函数如何实现电子钟的运行和暂停？
4. RunClockPer2Ms函数为什么要每2ms执行一次？
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！