## Slide 1
第6章-实验5 串口通信实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
基于STM32核心板设计一个串口通信实验，每秒通过printf向计算机发送一句话（ASCII格式），如This is the first STM32F103 Project, by Zhangsan，在计算机上通过串口助手显示，另外，计算机上的串口助手向STM32核心板发送一个字节数据（HEX格式），STM32核心板收到之后，进行加1处理再回发到计算机，通过串口助手显示出来，比如，计算机通过串口助手向STM32核心板发送0x13，STM32核心板收到之后，进行加1处理，向计算机发送0x14。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 UART电路原理图
  串口通信实验涉及的硬件包括一个XH-6P座子（编号为J4）、两个100Ω限流电阻以及一个10kΩ上拉电阻，STM32核心板上的USART1_TX通过一个100Ω电阻连接到STM32F103RCT6芯片的PA9，USART1_RX通过一个100Ω电阻连接到芯片的PA10，如下图所示。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 UART物理层
  两个UART设备的连接非常简单，比如UART设备A和UART设备B，只需要将UART设备A的发送数据线TXD与UART设备B的接收数据线RXD相连接，将UART设备A的接收数据线RXD与UART设备B的发送数据线TXD相连接，当然，两个UART设备必须共地，因此，还需要将两个设备的GND相连接，如下图所示。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 UART数据格式
  UART数据按照一定的格式打包成帧，微控制器或计算机在物理层上是以帧为单位进行传输。UART的一帧数据由起始位、数据位、校验位、停止位和空闲位组成，如下图所示。需要说明的是，一个完整的UART数据帧必须有起始位、数据位和停止位，但是不一定有校验位和空闲位。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 UART通信实例
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 UART功能框图
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
2 实 验 原 理
2.6 UART部分寄存器
本实验涉及的UART寄存器包括状态寄存器（USART_SR）、数据寄存器（USART_DR）、波特率寄存器（USART_BRR）、控制寄存器1（USART_CR1）、控制寄存器2（USART_CR2）、控制寄存器3（USART_CR3）和保护时间和预分频器寄存器（USART_GTPR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
2 实 验 原 理
2.7 UART部分固件库函数
本实验涉及的UART固件库函数包括USART_Init、USART_Cmd、USART_ITConfig、USART_SendData、USART_ReceiveData、USART_GetFlagStatus、USART_ClearFlag、USART_GetITStatus。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
2 实 验 原 理
2.8 STM32异常和中断
中断和异常
中断是主机与外设进行数据通信的重要机制，它负责处理处理器外部的异常事件，异常实质上也是一种中断，只不过它主要负责处理处理器内部事件。
线程模式和处理模式
处理器复位或异常退出时为线程模式（Thread Mode），出现中断或异常时会进入处理模式（Handler Mode），处理模式下所有代码为特权访问。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
2 实 验 原 理
2.8 STM32异常和中断
Cortex-M4的异常和中断
Cortex-M3在内核水平上搭载了一个异常响应系统，支持为数众多的系统异常和外部中断。其中，编号为1～15的对应系统异常，编号大于16的对应外部中断。除了个别异常的优先级不能被修改，其他异常优先级都可以通过编程进行修改
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 12
2 实 验 原 理
2.8 STM32异常和中断
STM32的异常和中断
由于芯片设计厂商（如ST公司）可以修改Cortex-M3的硬件描述源代码，不同的芯片设计厂商根据产品定位对表6‑25和表6‑26进行调整。比如，STM32大容量产品将中断号从-15～-1的向量定义为系统异常，将中断号从0到59的向量定义为外部中断，如表6‑27所示。其中，优先级为-15、-14和-13的系统异常，如复位（Reset）、不可屏蔽中断（NMI）、硬件失效（HardFault），优先级是固定的，其他异常和中断的优先级可以通过编程修改。STM32向量表中的异常和中断的中断服务函数名定义可以在启动文件startup_stm32f10x_hd.s中查找到。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 13
2 实 验 原 理
2.9 NVIC中断控制器
STM32的系统异常多达10个，而外部中断多达60个，那如何管理这么多的异常和中断，ARM公司专门设计了一个功能强大的中断控制器NVIC（Nested Vectored Interrupt Controller）。NVIC与CPU紧密耦合，它还包含了若干个系统控制寄存器。NVIC采用了向量中断的机制，在中断发生时，会自动取出对应的服务例程入口地址，并且直接调用，无需软件判定中断源，这样就可以大大缩短中断延时。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 14
2 实 验 原 理
2.10 NVIC部分寄存器
STM32的NVIC最常用的寄存器，包括中断的使能寄存器（ISER）、中断的除能寄存器（ICER）、中断的挂起寄存器（ISPR）、中断的挂起清除寄存器（ICPR）、优先级寄存器（IP）、活动状态寄存器（IABR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 15
2 实 验 原 理
2.11 NVIC部分固件库函数
本实验涉及的NVIC固件库函数包括NVIC_Init、NVIC_PriorityGroupConfig、NVIC_ClearPendingIRQ。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 16
2 实 验 原 理
2.12 UART1模块驱动设计
队列与循环队列
队列是一种先入先出（first in first out，缩写为FIFO）的线性表，它只允许在表的一端插入元素，在另一端取出元素。这和我们日常生活中的排队是一致的，最早进入队列的元素最早离开。在队列中，允许插入的一端叫做队尾（rear），允许取出的一端叫做队头（front）。有时为了方便，将顺序队列臆造为一个环状的空间，称之为循环队列。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 17
2 实 验 原 理
2.12 UART1模块驱动设计
循环队列操作：
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 18
2 实 验 原 理
2.12 UART1模块驱动设计
循环队列Queue模块函数
串口通信实验会使用到Queue模块，该模块有6个API函数，分别是InitQueue、ClearQueue、QueueEmpty、QueueLength、EnQueue和DeQueue。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 19
2 实 验 原 理
2.12 UART1模块驱动设计
UART1数据接收和数据发送路径
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 20
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加UART1和Queue文件对
步骤3：完善UART1.h文件
步骤4：完善UART1.c文件
步骤5：完善串口通信实验应用层
步骤6：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 21
  在“05.串口通信实验”工程基础上增加以下功能：（1）添加UART2模块，UART2模块的波特率配置为9600，数据长度、停止位、奇偶校验位等均与UART1相同，且API函数分别为InitUART2、WriteUART2和ReadUART2，UART2模块中不需要实现SendCharUsedByFputc和fputc函数；（2）在Main模块中的Proc2msTask函数中，将UART2读取到的内容发送到UART1，将UART1读取到的内容发送到UART2；（3）STM32核心板的USART2_TX（PA2）通过杜邦线连接到USART2_RX（PA3）；（4）将STM32核心板的UART1通过通信-下载模块以及Mini-USB线与计算机相连接；（5）通过计算机上的串口助手工具发送数据，查看是否能够正常接收到发送的数据。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 22
1. 如何通过USART_CR1设置串口的奇偶校验位？如何通过USART_CR1使能串口？
2. 如何通过USART_CR2设置串口的停止位？
3. USART_DR包含两个寄存器，分别是TDR和RDR，这两个寄存器的作用分别是什么？
4. 如果某一串口的波特率为9600，应该向USART_BRR写什么？
5. 串口的一帧数据发送完成后，USART_SR哪个位会发生变化？
6. 为什么可以通过printf输出调试信息？
7. 能否使用STM32的UART2输出调试信息？如果可以，怎样实现？
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 23
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！