## Slide 1
第7章-实验6 定时器实验
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 2
1 实 验 内 容
基于STM32核心板设计一个定时器实验，功能包括：（1）将TIM2和TIM5均配置为每1ms进入一次中断服务函数；（2）在TIM2的中断服务函数中，2ms标志位置为1；（3）在TIM5的中断服务函数中，1s标志位置为1；（4）在Main模块中基于2ms和1s标志，分别创建2ms任务和1s任务；（5）在2ms任务中调用LED模块的LEDFlicker函数实现STM32核心板上LED1和LED2交替闪烁；（6）在1s任务中调用UART模块的printf，每秒输出一次This is the first STM32F103 Project, by Zhangsan。
《STM32F1开发标准教程》-配套讲义

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 通用定时器功能框图
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 通用定时器部分寄存器
本实验涉及的通用定时器寄存器包括控制寄存器1（TIMx_CR1）、控制寄存器2（TIMx_CR2）、DMA/中断使能寄存器（TIMx_DIER）、状态寄存器（TIMx_SR）、事件产生寄存器（TIMx_EGR）、计数器（TIMx_CNT）、预分频器（TIMx_PSC）和自动重载寄存器（TIMx_ARR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 通用定时器部分固件库函数
本实验涉及的通用定时器固件库函数包括TIM_TimeBaseInit、TIM_Cmd、TIM_ITConfig、TIM_ClearITPendingBit、TIM_GetITStatus、TIM_SelectOutputTrigger。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 RCC部分寄存器
本实验涉及的RCC寄存器只有APB1外设时钟使能寄存器（RCC_APB1ENR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 RCC部分固件库函数
本实验涉及的RCC固件库函数只有RCC_APB1PeriphClockCmd，该函数的功能是打开或关闭APB1上相应外设的时钟，通过向RCC->APB1ENR写入参数来实现。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加Timer文件对
步骤3：完善Timer.h文件
步骤4：完善Timer.c文件
步骤5：完善定时器实验应用层
步骤6：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
  基于“04.GPIO与独立按键输入实验”工程，将TIM4配置成每10ms进入一次中断服务函数，并在TIM4中断服务函数中产生10ms标志位，在Main模块中基于10ms标志，创建10ms任务函数Proc10msTask，将ScanKeyOne函数放在Proc10msTask函数中调用，验证独立按键是否能够正常工作。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
1. 如何通过TIMx_CR1设置时钟分频因子、计数器计数方向？
2. 如何通过TIMx_CR1使能定时器？
3. 如何通过TIMx_DIER使能或禁止更新中断使能？
4. 如果某通用计数器设置为向上计数，当产生溢出时，TIMx_SR哪个位会发生变化？
5. 如何通过TIMx_SR读取更新中断标志？
6. TIMx_CNT、TIMx_PSC和TIMx_ARR的作用分别是什么？
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！