## Slide 1
第8章-实验7 SysTick实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
学习SysTick功能框图、以及相关寄存器和固件库函数。基于STM32核心板设计一个SysTick实验，内容包括：（1）新增SysTick模块，该模块应包括三个API函数，分别是初始化SysTick模块函数InitSysTick、微秒延时函数DelayNus和毫秒延时函数DelayNms；（2）在InitSysTick函数中可以调用SysTick_Config函数对SysTick的中断间隔进行调整；（3）微秒延时函数DelayNus和毫秒延时函数DelayNms，至少有一个需要通过SysTick_Handler中断服务函数实现；（4）在Main模块中调用InitSysTick函数对SysTick模块进行初始化，调用DelayNms函数和DelayNus函数控制LED1和LED2交替闪烁，验证两个函数是否正确。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 SysTick功能框图
  下图为SysTick功能框图，包括SysTick时钟、当前计数值寄存器和重装载数值寄存器。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 SysTick实验流程图分析
下图为SysTick模块初始化与中断服务函数流程图。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 DelayNms函数流程图。
下图为DelayNms函数流程图。SysTick实验中，s_iTimDelayCnt每1ms执行一次减1操作，如果nms为5，就可以实现5ms延时。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 DelayNus函数流程图
右图为DelayNus函数流程图。微秒级的延时与毫秒级的延时实现不同，微秒级的延时是通过一个while循环语句内嵌一个for循环语句和一个s_iTimCnt变量递减语句实现，for循环语句和s_iTimCnt变量递减语句执行时间大约是1μs。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 SysTick部分寄存器
本实验涉及4个SysTick寄存器，分别是SysTick控制及状态寄存器（STK_CTRL）、重装载数值寄存器（STK_LOAD）、当前数值寄存器（STK_VAL）和校准数值寄存器（STK_CALIB）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
2 实 验 原 理
2.6 SysTick部分固件库函数
本实验涉及的SysTick固件库函数只有SysTick_Config，用于设置SysTick并使能中断。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加SysTick文件对
步骤3：完善SysTick.h文件
步骤4：完善SysTick.c文件
步骤5：完善SysTick实验应用层
步骤6：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
  基于STM32核心板，通过修改SysTick模块的InitSysTick函数，将系统节拍时钟SysTick配置为0.25ms中断一次，此时，SysTick模块中的DelayNms函数将不再以1ms为最小延时单位，而是以0.25ms为最小延时单位。尝试修改DelayNms函数，使得该函数在系统节拍时钟SysTick配置为0.25ms中断一次的情况下，依然是以1ms为最小延时单位进行延时，即DelayNms(1)代表1ms延时，DelayNms(5)代表5ms延时，并在Main模块中调用DelayNms函数控制LED1和LED2每500ms交替闪烁，验证DelayNms函数是否修改正确。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
1. 简述DelayNus函数产生延时的原理。
2. DelayNus函数的时间计算精度会受什么因素影响。
3. STM32芯片中的通用定时器与SysTick定时器有什么区别？
4. 如何通过寄存器，将SysTick时钟频率由72MHz更改为9MHz？
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 12
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！