## Slide 1
第9章-实验8 RCC实验
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
深圳市乐育科技有限公司
ExcEngineer@163.com

## Slide 2
1 实 验 内 容
通过学习STM32的时钟源和时钟树，以及RCC的相关寄存器和固件库函数，编写RCC驱动，该驱动包括一个用于初始化RCC模块的API函数InitRCC，以及一个用于配置RCC的内部静态函数ConfigRCC，通过ConfigRCC函数，将HSE时钟（频率为8MHz）的9倍频作为SYSCLK时钟源，同时，将AHB总线时钟HCLK频率配置为72MHz，将APB1总线时钟PCLK1和APB2总线时钟PCLK2频率分别配置为36MHz和72MHz。最后在Main.c文件调用InitRCC函数，验证STM32整个系统是否能够正常工作。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 3
2 实 验 原 理
2.1 RCC功能框图
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 4
2 实 验 原 理
2.2 RCC部分寄存器
本实验涉及的RCC寄存器包括时钟控制寄存器（RCC_CR）、时钟配置寄存器（RCC_CFGR）和时钟中断寄存器（RCC_CIR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 5
2 实 验 原 理
2.3 RCC部分固件库函数
本实验涉及的RCC固件库函数包括RCC_DeInit、RCC_HSEConfig、RCC_WaitForHSEStartUp、RCC_HCLKConfig、RCC_PCLK1Config、RCC_PCLK2Config、RCC_PLLCmd、RCC_GetFlagStatus、RCC_SYSCLKConfig、RCC_GetSYSCLKSource。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 6
2 实 验 原 理
2.4 Flash部分寄存器
STM32的内部FLash寄存器地址映像和复位值如下表所示。内部Flash总共有8个寄存器，本实验仅涉及闪存访问控制寄存器（FLASH_ACR）。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 7
2 实 验 原 理
2.5 Flash部分固件库函数
本实验涉及的Flash固件库函数包括FLASH_PrefetchBufferCmd、FLASH_SetLatency。FLASH_PrefetchBufferCmd函数的功能为使能或除能预取指缓存；FLASH_SetLatency函数的功能为设置代码延时值。
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 8
步骤1：复制并编译原始工程
步骤2：添加RCC文件对
步骤3：完善RCC.h文件
步骤4：完善RCC.c文件
步骤5：完善RCC实验应用层
步骤6：编译及下载验证
3 实 验 步 骤
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 9
  基于STM32核心板，对RCC时钟重新进行配置，将PCLK2时钟配置为36MHz、PCLK1时钟配置为18MHz，对比修改前后的LED闪烁间隔以及串口助手输出字符串间隔，并分析产生变化的原因。
4 本 章 任 务
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 10
1. 什么是有源晶振，什么是无源晶振？
2. 简述RCC模块中的各个时钟源及其配置方法。
3. 简述RCC_DeInit函数功能。
4. 在RCC_GetSYSCLKSource函数中通过直接操作寄存器完成相同的功能。
5. 本实验为什么要通过FLASH_SetLatency函数将时延设置为两个等待状态。
5 本 章 习 题
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 11
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——
感 谢 观 看 ！